## Slide 1: Повышение качества и сокращение издержек как результат установки микроволновых систем измерения влажности
Holger Thomas
Hydronix Ltd
Notes: Der Ausgabebildschirm der Präsentation wird gewählt im Menü „Bildschirmpräsentation“, dann „Bildschirmpräsentation einrichten“.
Unten links erscheint dann der Knopf zur Auswahl des Ausgabe-Bildschirms

## Slide 2
Hydronix
Как нас найти
В Великобритании
В ФРГ
С момента своего основания в 1982 году
компания Hydronix установила почти
60 000 систем в более чем 65 странах

## Slide 3
Что мы хотим получить?
Стабильно высокое качество продукции
Стабильность цвета
Стабильная прочность бетона
Измеримые затраты
Что нам нужно, чтобы достичь этой цели?
Качественное сырье (цемент и заполнители)
Постоянное водоцементное отношение
Постоянное отношение цемент/заполнитель
Для чего нужно измерение влажности при производстве бетона?

## Slide 4
Почему для нас важен процент содержания
воды в сыпучих материалах?
Влажность 3%
Бетоносмесительные установки обычно дозируют сырье по весу.
Вес заполнителей включает в себя вес воды.
В 1000 кг песка при 3% влажности содержится:
971 кг сухого песка
29 кг воды
0 кг
500 кг
1000 кг
29 кг воды
971 кг песка
Общий вес – 1000 кг
Измерение влажности сыпучих материалов
Пример
Цемент : 160 кг
Песок : 971 кг
Отношение заполнитель/цемент: 6.1

## Slide 5
Почему для нас важен процент содержания
воды в сыпучих материалах?
Влажность 7%
Бетоносмесительные установки обычно дозируют сырье по весу.
Вес заполнителей включает в себя вес воды.
В 1000 кг песка при 7% влажности содержится:
935 кг сухого песка
65 кг воды
0 кг
500 кг
1000 кг
65 кг воды
935 кг песка
Общий вес – 1000 кг
Измерение влажности сыпучих материалов
Пример
Цемент : 160 кг
Песок : 935 кг
Отношение заполнитель/цемент: 5.8

## Slide 6
Как решить эту проблему?
Установить датчик измерения влажности!
Измерение влажности сыпучих материалов
Hydro-Probe II, модель HP02

## Slide 7
Как устанавливается датчик влажности?
Установка на ленточном транспортере
Измерение влажности сыпучих материалов
Установка в бункере

## Slide 8
Измерение влажности сыпучих материалов
Примеры установки

## Slide 9
Измерение влажности сыпучих материалов
Примеры установки

## Slide 10
Измерение влажности сыпучих материалов
Примеры установки

## Slide 11
Измерение влажности сыпучих материалов
... но не будем забывать!
Мы должны повысить качество продукции
и
Мы должны сократить издержки!!
ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО?

## Slide 12
Пример:
Рецепт 1 м3 полусухой бетонной смеси:
Требуемое количество:
Песок 0-2 мм : 800 кг
Песок 0-4 мм : 500 кг
Заполнитель 8-16мм : 650 кг
Цемент: 350 кг
Общее количество воды: 135 л
Результат:
Бетон с водоцементным отношением 0,39
Влажность:
Песок 0-2 мм : 6.5 % => 49 л
Песок 0-4 мм : 5.5 % => 26 л
Заполнитель 8-16мм: 2.0 % => 13 л
Цемент : 0.0 % => 0 л
Вода в песке и заполнителе: 88 л
Добавляемая вода: 47 л
Результат:
Бетон с водоцементным отношением 0,39
Устраивает ли вас качество этого бетона?
Измерение влажности сыпучих материалов

## Slide 13
Использованное количество:
Песок 0-2 мм: 800 кг- 49 кг = 751 кг
Песок 0-4 мм: 500 кг - 24 кг = 474 кг
Заполнитель 8-16мм : 650 кг - 13 кг = 637 кг
Цемент: 350 кг
К песку и заполнителю общей массой 1862 кг добавлено 350 кг цемента. Согласно рецепту, общий вес должен составлять 1950 кг.
Перерасход цемента составил 4,5 %!
Вывод:
Хотя водоцементное отношение соответствует рецепту, общая влажность полученного бетона и количество цемента слишком высоки
Измерение влажности сыпучих материалов
Пример:
Рецепт приготовления 1 м3 полусухой бетонной смеси:
Требуемое количество :
Песок 0-2 мм : 800 кг
Песок 0-4 мм : 500 кг
Заполнитель 8-16мм : 650 кг
Цемент: 350 кг
Общее количество воды : 135 л
Результат:
Бетон с водоцементным отношением 0,39

## Slide 14
В смесь добавляется слишком много цемента, поскольку общий вес смеси включает в себя воду, а не только массу заполнителей.
То же самое качество бетона и тот же состав смеси можно получить, используя меньшее количество цемента, но выход продукции в этом случае будет меньше.
Решение:
Расчетный вес каждого из заполнителей должен быть откорректирован с учетом содержания влаги.
В результате мы получим заданный объем бетонной смеси с правильным соотношением заполнитель/цемент в соответствии с рецептом.
Таким образом, мы можем произвести больше бетона,
используя то же самое количество цемента
Измерение влажности сыпучих материалов
Пример:
Рецепт приготовления 1 м3 полусухой бетонной смеси:

## Slide 15
Экономия:
Объем производства: 160 замесов в день
5 дней в неделю
40 недель в году
Без компенсации веса за год будет произведено 32 000 замесов в год с перерасходом цемента, составляющим 4,5%.
Общее количество цемента: 32000 x 350 кг= 11200000 кг= 11200 т
Перерасход цемента: 4,5% от 11200 т = 504 т
При цене 80 евро за тонну цемента стоимость 504 т цемента составит:
€ 40 320
Измерение влажности сыпучих материалов
Пример:
Рецепт приготовления 1 м3 полусухой бетонной смеси :

## Slide 16
или
Измерение влажности сыпучих материалов
Пример:
Рецепт приготовления 1 м3 полусухой бетонной смеси :

## Slide 17
Количество цемента согласно рецепту:
32 000 замесов с использованием 1 м3
(2300 кг) сухих материалов
(1950 кг заполнителей + 350 кг цемента)
= 32000 x 1 м3 = 32000 м3
Фактическое количество без компенсации:
32000 замесов с использованием 0,962 м3
(2212 кг) сухих материалов
(1862 кг заполнителей+ 350 кг цемента)
= 32000 x 0,962 м3 = 30784 м3
Разница составит 1216 м3
Измерение влажности сыпучих материалов
Пример:
Рецепт приготовления 1 м3 полусухой бетонной смеси :

## Slide 18
Сокращение издержек в результате установки систем измерения влажности
При контролируемых условиях точность показаний системы, установленной в смесителе, составляет ± 0,1% от абсолютной влажности
Точность зависит от : - калибровки представительных образцов - точности лабораторных термических испытаний
Точность систем измерения влажности сыпучих материалов: ± 0,2% для усредненных значений
Высокий уровень точности технологии

## Slide 19
Сокращение издержек в результате установки систем измерения влажности
Калибровка датчика HP02 в компании Lafarge Roofin, ФРГ